PROCEDURE DE MISE A JOUR

Vérification à effectuer :

Désactiver l’UAC dans 	Panneau de configuration, Comptes et protection des utilisateurs, Comptes d’utilisateurs,

Modifier les paramètres de contrôle du compte d’utilisateur, Ne jamais m’avertir (le plus bas)

A partir de Windows 8 et serveur 2008 :

- Ajouter la fonctionnalité .Net 3.5 dans 	Ajout/suppr de Programme puis Activer ou désactiver des fonctionnalités

Windows

- Désactiver la prévention de données dans 	        Paramètres systèmes avancés, Prévention de l’exécution des données,

Activer la prévention…Windows uniquement

- Désactiver SmartScreen + les messages d’avertissement dans 	   Système et sécurité, Centre de maintenance,

Ne rien faire

Modifier les paramètres du Centre de maintenance,							    Décocher SmartScreen

REDEMARRER VOTRE POSTE

- Renommer maj en maj13 puis l’exécuter

Positionnez-vous à la racine du répertoire de l’application 3ème Acte, par défaut C:\Program Files\Satori\3eme Acte\.

Il ne faut pas hésiter à vérifier l’emplacement des fichiers en fonction de l’icône sur lequel clique l’utilisateur, plusieurs emplacement sont possibles en fonction des dates d’installations de chacun.

Renommer  maj en maj11 pour être sûr que le fichier maj qui sera téléchargé sera bien maj (13.1.7 minimum)

Renommer 	maj.exe en maj11.exe

Exécuter 	maj11.exe

Cliquer sur	Quitter

- Création des répertoires et alimentation de celui-ci

- Exécuter 	Sat_spec.exe	et rentrer dans l’application avec un compte utilisateur

(plusieurs messages d’erreurs apparaissent, valider avec OK et ne pas en tenir compte), vous pouvez fermer l’application.

Positionnez-vous à la racine du répertoire de l’application 3ème Acte,

par défaut les anciennes installations sont dans  C:\Program Files\Satori\3eme Acte\

- Exécuter 	maj.exe

Cliquer sur	Quitter

Supprimer le fichier résiduel mysql.data.dll

par défaut dans C:\Program Files\Satori\3eme Acte\

Le poste est à jour avec la dernière version de 3ème Acte.

# Text boxes

Rév. 1.8

# Mise à jour des postes existants

3ème Acte Mise à jour en version 13 13